## Slide 1
INTERRUPCIONES Y TEMPORIZADORES
Juego de reflejos · Medición de tiempo de reacción
Sesión 04 · Callbacks en MicroPython · ISR en C/C++ · Sin bloquear el microcontrolador
MUNDO
FÍSICO
IRQ
EVENTO
CPU
ISR
TIMER
ms
RESULTADO
REACTION TIME
Prof. Luis Eduardo Arenas Deseano
01

## Slide 2
SESIÓN 04
Misión de hoy
ENTENDER
por qué polling bloquea y una interrupción reacciona
PROGRAMAR
callback en MicroPython y ISR en C/C++
MEDIR
tiempo de reacción en milisegundos
VALIDAR
primero en Wokwi y después en placa física
Pregunta guía: ¿cómo puede una Pico reaccionar a un evento sin quedarse esperando todo el tiempo?
02

## Slide 3
SESIÓN 04
De la sesión 03 a la sesión 04
SESIÓN 03
Polling
while True:
if button.value() == 0:
crossing_sequence()
sleep_ms(20)
El programa pregunta
una y otra vez
SESIÓN 04
Interrupción
def callback(pin):
evento = True
button.irq(handler=callback)
El hardware avisa
cuando ocurre algo
Idea clave: pasar de “estar preguntando” a “reaccionar cuando sucede”.
03

## Slide 4
SESIÓN 04
Laboratorio virtual primero
WOKWI
MicroPython
primer camino
C/C++
segunda prueba
GitHub
evidencia
Captura sugerida:
semáforo / botón en Wokwi
Circuito base
GP15 → LED señal visual
GP14 → LED estado/espera
GP16 → botón a GND
GND común
Pull-up interno en el código
Primero simulamos para depurar lógica. Luego validamos en hardware real.
04

## Slide 5
SESIÓN 04
Circuito único para toda la práctica
LED señal
GP15
LED espera
GP14
BOTÓN
GP16
Conexiones
• GP15 → resistencia 220/330 Ω → LED → GND
• GP14 → resistencia 220/330 Ω → LED → GND
• GP16 → botón → GND
• En código: Pin.PULL_UP / gpio_pull_up()
Aquí puedes poner imagen del circuito
Wokwi o diagrama pull-up interno
Con PULL_UP:
libre = 1
presionado = 0
Evento usado:
IRQ_FALLING
1 → 0
05

## Slide 6
SESIÓN 04
Polling vs interrupción
POLLING
while True:
leer_boton()
leer_boton()
leer_boton()
...
Ventaja: simple
Problema: puede desperdiciar tiempo o bloquear la lógica
INTERRUPCIÓN
button.irq(handler=callback)
def callback(pin):
marcar_evento()
Ventaja: el hardware avisa
Regla: la ISR debe ser rápida y simple
No es “mejor siempre”; es una herramienta para reaccionar a eventos externos.
06

## Slide 7
SESIÓN 04
El botón no manda “texto”: manda un cambio eléctrico
Pull-up interno
reposo: 1 HIGH
presionado: 0 LOW
La interrupción se dispara por un borde:
1
0
FALLING
1→0
RISING
0→1
Para detectar “presionado” usaremos:
Pin.IRQ_FALLING / GPIO_IRQ_EDGE_FALL
07

## Slide 8
SESIÓN 04
Regla de oro de una ISR / callback
NO hacer dentro de ISR
• No imprimir mucho
• No usar delays largos
• No hacer lógica pesada
• No modificar muchas cosas a la vez
SÍ hacer dentro de ISR
• Guardar tiempo
• Cambiar bandera
• Confirmar evento
• Salir rápido
La ISR es como una alarma: despierta al sistema, pero no debe hacer todo el trabajo.
08

## Slide 9
SESIÓN 04
Temporizador: esperar sin congelar
sleep_ms(3000)
# el programa queda detenido
ESPERA BLOQUEANTE
timer.init(mode=Timer.ONE_SHOT,
period=3000,
callback=encender_led)
EVENTO PROGRAMADO
Para el juego de reflejos: no queremos bloquear; queremos esperar una señal visual y reaccionar.
09

## Slide 10
SESIÓN 04
Diccionario MicroPython para la práctica
Pin(16, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
Entrada con referencia interna
button.irq(...)
Activa callback por interrupción
Pin.IRQ_FALLING
Detecta 1 → 0
Timer.ONE_SHOT
Temporizador de una sola vez
ticks_ms()
Tiempo actual en ms
ticks_diff(a,b)
Diferencia segura de tiempos
10

## Slide 11
SESIÓN 04
SHOW 01 · Botón con interrupción en MicroPython
from machine import Pin
from time import ticks_ms, ticks_diff, sleep_ms
button = Pin(16, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
contador = 0
ultimo = 0
def boton_irq(pin):
global contador, ultimo
ahora = ticks_ms()
if ticks_diff(ahora, ultimo) > 80:
contador += 1
ultimo = ahora
button.irq(trigger=Pin.IRQ_FALLING, handler=boton_irq)
Qué observar
1. Cada clic incrementa el contador.
2. El programa principal no pregunta todo el tiempo.
3. El debounce evita múltiples lecturas falsas.
while True:
print("clics:", contador)
sleep_ms(500)
11

## Slide 12
SESIÓN 04
DO 01 · Prueba virtual del botón
Tiempo: 10 min
En Wokwi:
1. Abrir proyecto MicroPython.
2. Verificar GP16 → botón → GND.
3. Ejecutar button_irq_counter.py.
4. Presionar 5 veces.
5. Capturar consola serial.
6. Explicar por qué el valor de reposo es 1.
Resultado mínimo
clics: 0
clics: 1
clics: 2
clics: 3
Primera victoria: el hardware ya puede interrumpir el flujo del programa.
12

## Slide 13
SESIÓN 04
SHOW 02 · Temporizador de señal visual
from machine import Pin, Timer
from time import sleep_ms
signal = Pin(15, Pin.OUT)
timer = Timer(-1)
def encender(t):
signal.on()
signal.off()
print('Espera 3 segundos...')
timer.init(mode=Timer.ONE_SHOT, period=3000, callback=encender)
while True:
print('programa vivo')
sleep_ms(500)
Qué demuestra
El LED se enciende después de 3 s, pero el programa principal sigue vivo.
Eso es diferente a dormir todo el programa con sleep.
Captura Wokwi sugerida:
LED encendido por Timer
13

## Slide 14
SESIÓN 04
Juego de reflejos: estados del sistema
S0
ESPERA
LED apagado
No presionar todavía
S1
SEÑAL
LED encendido
Empieza medición
S2
RESPUESTA
Botón presionado
Calcular ms
S3
RESULTADO
Mostrar tiempo
Nueva ronda
La interrupción captura el evento. El temporizador decide cuándo aparece la señal visual.
14

## Slide 15
SESIÓN 04
MicroPython · estructura del juego completo
# ISR: no imprime, solo registra evento
def button_irq(pin):
if state == READY:
reaction_ms = ticks_diff(now, start_ms)
result_ready = True
# Timer: activa la señal visual
def show_signal(timer):
signal.on()
start_ms = ticks_ms()
state = READY
# Main loop: imprime, reinicia y documenta
while True:
if result_ready:
print(reaction_ms, 'ms')
schedule_round()
Separación de responsabilidades
ISR → captura
Timer → genera señal
Main loop → imprime y reinicia
Este diseño evita bloquear y evita hacer demasiado dentro de la ISR.
15

## Slide 16
SESIÓN 04
Plan de prueba · MicroPython en Wokwi
Prueba
Resultado esperado
Arranque
LED espera encendido, señal apagada
Presionar antes de señal
Salida falsa
Esperar señal y presionar
Tiempo en ms
Mantener botón presionado
No repetir inmediatamente
Reiniciar ronda
Nuevo tiempo aleatorio
No basta con que “prenda”: debe comportarse correctamente ante errores del usuario.
16

## Slide 17
SESIÓN 04
Diccionario C/C++ para la prueba equivalente
gpio_pull_up(BUTTON)
Entrada con pull-up interno
gpio_set_irq_enabled_with_callback
Activa interrupción GPIO
GPIO_IRQ_EDGE_FALL
Detecta 1 → 0
add_alarm_in_ms(...)
Temporizador de una sola vez
to_ms_since_boot(...)
Tiempo actual en ms
volatile
Variable compartida con ISR
17

## Slide 18
SESIÓN 04
SHOW 03 · ISR en C/C++
volatile bool pressed = false;
volatile uint32_t last_ms = 0;
void gpio_callback(uint gpio, uint32_t events) {
uint32_t now = to_ms_since_boot(get_absolute_time());
if (now - last_ms > 80) {
pressed = true;
last_ms = now;
}
}
gpio_set_irq_enabled_with_callback(
BUTTON, GPIO_IRQ_EDGE_FALL, true, &gpio_callback
);
Misma idea que Python
MicroPython:
button.irq(handler=...)
C/C++:
gpio_set_irq_enabled_with_callback(...)
La sintaxis cambia. El evento eléctrico es el mismo.
18

## Slide 19
SESIÓN 04
C/C++ · juego de reflejos equivalente
ISR
Guarda reacción
o salida falsa
ALARM
Enciende LED
y marca inicio
MAIN LOOP
Imprime resultado
y agenda ronda
active_alarm = add_alarm_in_ms(delay_ms, show_signal, NULL, false);
if (result_ready) {
printf("Reaccion: %lu ms\n", reaction_ms);
schedule_round();
}
19

## Slide 20
SESIÓN 04
Plan de prueba · C/C++ en Wokwi
Usa el mismo circuito virtual. Cambia solamente el proyecto/código.
1
Crear proyecto Pico SDK o abrir plantilla Wokwi C++
2
Pegar main.c y CMakeLists.txt
3
Verificar USB serial / consola Wokwi
4
Ejecutar mismas pruebas de MicroPython
5
Comparar si el algoritmo se comporta igual
Objetivo: demostrar que el concepto no depende del lenguaje, sino del evento y del temporizador.
20

## Slide 21
SESIÓN 04
Qué sí y qué no podemos afirmar desde Wokwi
Sí podemos validar
• Lógica de estados
• Secuencia del juego
• Eventos de botón
• Consola serial
• Errores de programación
No debemos afirmar
• Tiempo exacto del humano
• Latencia real de hardware
• Rebote físico verdadero
• Consumo de energía
• Rendimiento RP2350 completo
La simulación valida la lógica; el hardware valida la implementación.
21

## Slide 22
SESIÓN 04
Archivos que acompañan la presentación
Sesion_04_Interrupciones_Temporizadores/
│
├── README.md
├── PLAN_DOCENTE.md
├── wokwi_micropython/
│ ├── diagram.json
│ ├── button_irq_counter.py
│ ├── timer_signal.py
│ └── reaction_game.py
└── wokwi_cpp/
├── diagram.json
├── CMakeLists.txt
├── wokwi.toml
└── main.c
Uso recomendado
1. Probar primero button_irq_counter.py
2. Probar timer_signal.py
3. Ejecutar reaction_game.py
4. Repetir el concepto en C/C++
5. Subir evidencia a GitHub
22

## Slide 23
SESIÓN 04
CHALLENGE 04 · Juego de reflejos
Nivel 1
Funcional
El LED aparece y el botón mide reacción
Nivel 2
Robusto
Detecta salida falsa y evita repetir por botón sostenido
Nivel 3
Ingeniería
Tabla de 5 intentos, promedio y mejor tiempo
Producto: simulación funcional + captura de consola + explicación de interrupción y temporizador.
23

## Slide 24
SESIÓN 04
Evidencia: no solo “funcionó”, también medimos
Intento
Tiempo ms
Observación
1
____
________________________
2
____
________________________
3
____
________________________
4
____
________________________
5
____
________________________
Calcular
mejor tiempo · peor tiempo · promedio · salidas falsas
24

## Slide 25
SESIÓN 04
PUSH · Evidencia en GitHub
Sesion_04_Interrupciones_Temporizadores/
│
├── README.md
├── micropython/
│ ├── button_irq_counter.py
│ ├── timer_signal.py
│ └── reaction_game.py
├── cpp/
│ ├── main.c
│ └── CMakeLists.txt
├── wokwi/
│ ├── diagram.json
│ └── screenshots/
└── evidence/
├── serial_python.png
└── serial_cpp.png
README mínimo
1. Objetivo
2. Circuito
3. Qué es una interrupción
4. Qué es un temporizador
5. Resultados en ms
6. Problemas encontrados
7. Conclusión
25

## Slide 26
SESIÓN 04
Rúbrica rápida
Criterio
Pts
Circuito virtual correcto
1.0
MicroPython: IRQ + Timer funcional
2.0
C/C++: prueba equivalente funcional
2.0
Juego de reflejos y medición en ms
2.0
Pruebas y tabla de resultados
1.0
README y explicación técnica
1.2
Orden en GitHub
0.8
TOTAL 10 pts
26

## Slide 27
SESIÓN 04
Fallos típicos al simular y probar
No cambia al presionar
Revisar GP16, GND y PULL_UP
Se dispara muchas veces
Subir debounce a 80–120 ms
Siempre dice salida falsa
Verificar que botón conecta a GND
No imprime en C/C++
Activar stdio USB / consola Wokwi
El timer no reinicia
Revisar schedule_round() y Timer.deinit()
Si algo falla, primero prueba el botón solo; después el timer solo; al final integra.
27

## Slide 28
SESIÓN 04
Exit ticket
Antes de cerrar, cada equipo debe poder responder:
1
¿Qué diferencia hay entre polling e interrupción?
2
¿Qué significa IRQ_FALLING con pull-up?
3
¿Por qué una ISR debe ser rápida?
4
¿Para qué usamos el temporizador en el juego?
5
¿Cómo medimos el tiempo de reacción?
Siguiente sesión: de eventos simples a temporización más precisa y depuración del comportamiento.
28