## Slide 1
S08 · Dual-Core · MicroPython
Laboratorio de Elementos Programables I
PROCESAMIENTO MULTIHILO
Dual-Core · tareas concurrentes · sensor crítico · procesos secundarios
De un programa que espera… a un sistema que monitorea y responde al mismo tiempo.
CORE 1
SENSOR CRÍTICO
DATOS
COMPARTIDOS
CORE 0
UI + ALARMAS
MONITOREO RÁPIDO → COMUNICACIÓN SEGURA → RESPUESTA VISIBLE

## Slide 2
S08 · Dual-Core · MicroPython
Laboratorio de Elementos Programables I
Misión de hoy
La actividad será principalmente simulada; si tienen Pico conectada, haremos prueba real.
SHOW
Veremos el problema de bloquear el programa.
DO
Simularemos multitarea con Wokwi.
PROVE
Probamos dual-core real si hay Pico física.
PUSH
Subimos código, capturas y análisis.
Pregunta guía
¿Cómo podemos monitorear un sensor crítico a alta velocidad sin congelar la interfaz, las alarmas o los mensajes por terminal?

## Slide 3
S08 · Dual-Core · MicroPython
Laboratorio de Elementos Programables I
Aviso importante sobre Wokwi
Wokwi es excelente para lógica, GPIO, ADC, timers y serial, pero no simula los dos núcleos de la Pico.
WOKWI
Usaremos Wokwi para probar el algoritmo multitarea con un solo núcleo: temporización no bloqueante, lectura ADC, estados y alarmas.
PICO FÍSICA
Si la conectan por USB, probaremos MicroPython con _thread para usar el segundo núcleo real del RP2040/RP2350.
MENSAJE CLAVE
La simulación valida la lógica. La placa física valida el dual-core real.
Fuente: documentación de Wokwi indica que en la Raspberry Pi Pico se simula un solo core.

## Slide 4
S08 · Dual-Core · MicroPython
Laboratorio de Elementos Programables I
¿Qué problema resolvemos?
Un sistema embebido no puede “dormirse” mientras una señal crítica cambia.
while True:
sensor = adc.read_u16()
print(sensor)
sleep_ms(1000) # bloquea todo
PROBLEMA
Durante sleep_ms(1000), no actualizamos LEDs, no detectamos cambios rápidos y la terminal parece lenta.
Bloquear = perder oportunidades de respuesta

## Slide 5
S08 · Dual-Core · MicroPython
Laboratorio de Elementos Programables I
De secuencial a concurrente
Concurrente no siempre significa “todo ocurre exactamente al mismo instante”; significa organizar tareas que avanzan sin bloquearse.
PROGRAMA SECUENCIAL
1. Leo sensor
2. Espero
3. Actualizo LEDs
4. Espero
5. Imprimo
Si una parte tarda, todo lo demás se atrasa.
PROGRAMA MULTITAREA
Tarea sensor: cada 20 ms
Tarea UI: cada 200 ms
Tarea log: cada 1000 ms
Cada tarea se ejecuta cuando le toca.

## Slide 6
S08 · Dual-Core · MicroPython
Laboratorio de Elementos Programables I
Dos caminos en esta sesión
Usaremos dos versiones para que todo cuadre con la realidad.
CAMINO A · SIMULACIÓN WOKWI
Plantilla con potenciómetro, LEDs y botón.
No usa _thread real.
Usa tareas no bloqueantes con ticks_ms().
Sirve para comprobar la lógica.
CAMINO B · PICO FÍSICA
Mismo sistema, pero con _thread.
Core 1 monitorea el sensor.
Core 0 actualiza UI, LEDs, terminal y alarmas.
Sirve para comprobar dual-core real.

## Slide 7
S08 · Dual-Core · MicroPython
Laboratorio de Elementos Programables I
Comandos nuevos · tiempo no bloqueante
Estos comandos nos permiten decidir cuándo ejecutar una tarea sin detener todo el programa.
ticks_ms()
Tiempo actual en milisegundos.
ticks_diff(a,b)
Diferencia segura entre tiempos.
sleep_ms(5)
Pausa pequeña para no saturar CPU.
next_time
Variable que guarda cuándo toca repetir una tarea.
now = ticks_ms()
if ticks_diff(now, next_sensor) >= 0:
leer_sensor()
next_sensor = now + 20
Esto reemplaza la idea de “duerme 1 segundo” por “haz cada tarea cuando le toque”.

## Slide 8
S08 · Dual-Core · MicroPython
Laboratorio de Elementos Programables I
Comandos nuevos · _thread
Para la Pico física usaremos el módulo _thread de MicroPython.
import _thread
Carga soporte de hilos/multithreading.
start_new_thread(fn, args)
Lanza una función como hilo secundario.
allocate_lock()
Crea un candado para proteger datos compartidos.
lock = _thread.allocate_lock()
def sensor_core():
while True:
leer_sensor()
_thread.start_new_thread(sensor_core, ())
Regla: no compartimos datos críticos sin protección.

## Slide 9
S08 · Dual-Core · MicroPython
Laboratorio de Elementos Programables I
Datos compartidos: el riesgo
Dos tareas pueden intentar leer y escribir el mismo dato al mismo tiempo.
CORE 1
Escribe lectura ADC
actualiza estado crítico
CORE 0
Lee datos
actualiza LEDs
imprime terminal
shared_data
sensor
voltage
state
samples
lock.acquire()
shared['value'] = raw
shared['state'] = state
lock.release()

## Slide 10
S08 · Dual-Core · MicroPython
Laboratorio de Elementos Programables I
Arquitectura del sistema
El reto simula un sistema biomédico/sistemas: sensor crítico + interfaz secundaria.
SENSOR ADC
GP26
TAREA RÁPIDA
20 ms
DATOS
COMPARTIDOS
TAREA UI
200 ms
LEDs + SERIAL
Alarmas
El sensor debe actualizarse rápido; la interfaz no necesita correr tan rápido.

## Slide 11
S08 · Dual-Core · MicroPython
Laboratorio de Elementos Programables I
Plantilla de Wokwi
Esta sesión se puede iniciar 100% en simulación.
Sesion_08_Wokwi_Template/
│
├── main.py ← programa principal
├── diagram.json ← circuito Wokwi
└── README.md
Componentes
Potenciómetro → GP26 / ADC0
LED verde → NORMAL
LED amarillo → WARNING
LED rojo → ALARM
LED azul → heartbeat
Botón → reset / acknowledge

## Slide 12
S08 · Dual-Core · MicroPython
Laboratorio de Elementos Programables I

## Slide 13
S08 · Dual-Core · MicroPython
Laboratorio de Elementos Programables I
SHOW 0 · El problema del bloqueo
Primero veremos lo que NO queremos hacer.
while True:
raw = adc.read_u16()
update_alarm(raw)
# pausa grande
sleep_ms(1000)
heartbeat.toggle()
Observa
El heartbeat responde lento.
La alarma se actualiza tarde.
No hay sensación de sistema vivo.
Conclusión: sleep largo bloquea la arquitectura.

## Slide 14
S08 · Dual-Core · MicroPython
Laboratorio de Elementos Programables I
SHOW 1 · Multitarea simulada en Wokwi
No usamos dos cores; simulamos varias tareas sin bloquear.
if due(now, next_sensor):
sensor_task()
next_sensor = now + 20
if due(now, next_ui):
ui_task()
next_ui = now + 200
if due(now, next_log):
log_task()
next_log = now + 1000
Sensor
Se actualiza rápido: cada 20 ms.
UI
LEDs cambian cada 200 ms.
Log
La terminal imprime cada 1 s.

## Slide 15
S08 · Dual-Core · MicroPython
Laboratorio de Elementos Programables I
DO 01 · Prueba en Wokwi
Actividad guiada de simulación.
1
Abrir plantilla Wokwi
2
Mover potenciómetro
3
Observar LEDs NORMAL/WARNING/ALARM
4
Confirmar que heartbeat sigue vivo
5
Modificar umbrales
6
Guardar captura y serial
Producto mínimo: una captura del circuito + una captura del serial mostrando cambios de estado.

## Slide 16
S08 · Dual-Core · MicroPython
Laboratorio de Elementos Programables I
SHOW 2 · Prueba real con Pico física
Si tienen la Pico conectada, aquí se ve el segundo núcleo real.
CORE 1
Bucle rápido:
lee ADC
calcula voltaje
actualiza estado
cuenta muestras
LOCK
Protege shared_data para evitar lecturas/escrituras incompletas.
CORE 0
Actualiza LEDs
imprime terminal
atiende botón
no bloquea sensor

## Slide 17
S08 · Dual-Core · MicroPython
Laboratorio de Elementos Programables I
Código físico · versión _thread
Mismo sistema, ahora sí con dual-core en MicroPython.
import _thread
lock = _thread.allocate_lock()
shared = {'raw':0, 'state':'INIT'}
def sensor_core():
while True:
raw = adc.read_u16()
state = classify(raw)
lock.acquire()
shared['raw'] = raw
shared['state'] = state
lock.release()
_thread.start_new_thread(sensor_core, ())
Qué deben observar
La terminal sigue imprimiendo.
Los LEDs siguen respondiendo.
El sensor se actualiza rápido.
El programa no depende de un solo bucle lento.

## Slide 18
S08 · Dual-Core · MicroPython
Laboratorio de Elementos Programables I
Serial Monitor esperado
Conectar la Pico por USB permite ver el comportamiento del sistema.
raw=18450 voltage=0.93V state=NORMAL samples=145
raw=35610 voltage=1.79V state=WARNING samples=392
raw=54022 voltage=2.72V state=ALARM samples=751
raw=52710 voltage=2.65V state=ALARM samples=1004
El contador de muestras debe crecer más rápido que la impresión en terminal.

## Slide 19
S08 · Dual-Core · MicroPython
Laboratorio de Elementos Programables I
DO 02 · Verificación física opcional
No requiere material nuevo: solo lo que ya han usado en prácticas anteriores.
Material
Pico/Pico W/Pico 2 W
Cable USB de datos
Potenciómetro o sensor de sesión 07
LEDs + resistencias
Botón opcional
Prueba
Mover sensor/potenciómetro
Observar estados
Ver terminal
Ver contador de muestras
Cambiar umbrales
Evidencia
Foto/captura
Serial monitor
README
Tabla de pruebas
Conclusión

## Slide 20
S08 · Dual-Core · MicroPython
Laboratorio de Elementos Programables I
CHALLENGE 08 · Sistema multitarea
Un núcleo/tarea monitorea un sensor crítico; otro actualiza procesos secundarios sin bloquear.
Nivel 1
Wokwi funcional:
- ADC
- LEDs por umbral
- heartbeat
- serial
Todo sin sleep largo.
Nivel 2
Acondicionamiento:
- filtro promedio móvil
- NORMAL/WARNING/ALARM
- contador de muestras
- reset/ack con botón
Nivel 3
Pico física:
- _thread
- lock
- core sensor
- core UI
- comparación Wokwi vs real

## Slide 21
S08 · Dual-Core · MicroPython
Laboratorio de Elementos Programables I
Filtro: promedio móvil
Un sensor real no entrega valores perfectamente estables.
buffer.append(raw)
if len(buffer) > N:
buffer.pop(0)
avg = sum(buffer) // len(buffer)
Idea
En vez de reaccionar a una sola lectura, usamos varias lecturas recientes y calculamos un promedio.
Lectura cruda → filtro → clasificación → alarma

## Slide 22
S08 · Dual-Core · MicroPython
Laboratorio de Elementos Programables I
Clasificación por umbrales
El sensor se convierte en una decisión del sistema.
if percent < 50:
state = 'NORMAL'
elif percent < 75:
state = 'WARNING'
else:
state = 'ALARM'
NORMAL
LED verde
Sistema estable
WARNING
LED amarillo
Atención
ALARM
LED rojo
Condición crítica

## Slide 23
S08 · Dual-Core · MicroPython
Laboratorio de Elementos Programables I
No hacer trabajo pesado dentro del hilo crítico
El monitoreo rápido debe mantenerse simple.
MALO
Core sensor imprime demasiado, duerme mucho, actualiza todos los LEDs y hace cálculos pesados.
Resultado: deja de ser una tarea rápida.
BUENO
Core sensor lee, filtra, actualiza datos compartidos y sale rápido.
Core UI se encarga de LEDs, serial y eventos lentos.

## Slide 24
S08 · Dual-Core · MicroPython
Laboratorio de Elementos Programables I
Plan de pruebas obligatorio
No basta con que “funcione”; deben demostrarlo.
Pot bajo
NORMAL
Pot medio
WARNING
Pot alto
ALARM
Heartbeat
No se congela
Serial
Actualiza cada 1 s
Filtro
Reduce ruido
Botón
Reset/ack
Físico
_thread si aplica

## Slide 25
S08 · Dual-Core · MicroPython
Laboratorio de Elementos Programables I
GitHub · estructura de entrega
Una sesión = una carpeta.
Sesion_08_DualCore_Multitarea/
│
├── README.md
├── main_wokwi.py
├── main_dualcore_physical.py
├── wokwi/
│ ├── diagram.json
│ └── enlace.md
└── evidence/
├── serial_wokwi.png
├── serial_pico.png
└── circuito.png
README debe explicar
Qué es multitarea.
Qué simula Wokwi.
Qué prueba la Pico física.
Cómo se usan los umbrales.
Qué hace el filtro.
Resultados de la tabla de pruebas.

## Slide 26
S08 · Dual-Core · MicroPython
Laboratorio de Elementos Programables I
Rúbrica rápida
Total: 10 puntos
Wokwi funcional
1.5 pts
Arquitectura multitarea
1.5 pts
ADC + umbrales
1.5 pts
Filtro/acondicionamiento
1 pts
Dual-core físico o análisis
1.5 pts
Pruebas/evidencias
1 pts
README técnico
1 pts
GitHub ordenado
1 pts

## Slide 27
S08 · Dual-Core · MicroPython
Laboratorio de Elementos Programables I
Exit ticket
Antes de salir, cada equipo debe responder.
1. ¿Por qué Wokwi no prueba dual-core real?
2. ¿Cuál es la diferencia entre concurrencia y paralelismo?
3. ¿Por qué necesitamos lock?
4. ¿Qué tarea debe ser rápida?
5. ¿Qué evidencia demuestra que el sistema no se bloquea?

## Slide 28
S08 · Dual-Core · MicroPython
Laboratorio de Elementos Programables I
Cierre
La idea central de la sesión.
Un sistema embebido serio no solo “ejecuta instrucciones”.
Organiza tareas críticas y secundarias para responder a tiempo.
SENSOR RÁPIDO + UI LENTA + DATOS SEGUROS = SISTEMA MULTITAREA